## Slide 1
SpMV 访存特征与执行模型
列索引返回后才能访问 x，多行交错产生访存并发
执行模型：SystemC 行为模型，默认 8 行上下文，共享一个 Cache 请求口
02
一行的访问示例
示意数据
按行内顺序读取
非零值 val
列索引 col
向量访问
2
5
3
1
x[1]
4
x[4]
7
x[7]
y[i] = 2 × x[1] + 5 × x[4] + 3 × x[7]
多行并行执行
每行独立保存进度与累加结果
行 0
行 1
行 7
…
轮询发请求
HPDcache 共享请求口
某行等待时，其他就绪行仍可推进
相近或重复的列索引可能带来 x 的局部复用，程度取决于矩阵。
优化机会：减少控制器内的额外等待，让行间并发转化为有效吞吐。
Notes: 先解释负载为什么会给 Cache 带来这种压力。SpMV 是稀疏矩阵乘向量，目标是 y = A x。
图中只展示一行的三个非零元：数值为 2、5、3，列索引为 1、4、7。
采用 CSR 存储时，非零值和列索引各自按行内顺序读取。列索引实际返回后，才能计算对应 x 元素的地址并发出请求。
这个示意是数据布局与地址依赖，不表示同一行的三个非零元同时执行。当前每个行上下文一次推进一个非零元。
value 与 index 请求可以同时未完成；x 请求必须等待 INDEX 响应中的真实列号。row_ptr 用于取得每行的范围，图中省略。
右侧是本项目的 SystemC 行为执行模型：默认 8 个行上下文，共享一个 Cache 请求口；轮询选择就绪行发请求。
某行等待索引或 x 数据时，其他就绪行可以继续推进。它提供跨行访存并发，但不代表 8 个端口或每拍同时发出 8 个请求。
模型使用共享 MAC 流水线，每拍至多启动一次，默认延迟 2 拍。矩阵、索引、向量、输出都通过 Cache 实际访存。
相近或重复的列索引可能带来 cacheline 内复用或跨行复用；局部性依赖矩阵和行调度，不等同于均匀随机请求。
因此我关注的机会是：已有独立请求时，控制器是否仍让它们多等了一拍。下一页定位这些等待发生的位置。
来源：rtl/tb/sequence_lib/hpdcache_test_spmv_accel_seq.h:93–103（共享端口0）、108–118（单行进度、共享MAC）、125–127（默认8行与延迟）、142–145及177（索引依赖）。
来源：rtl/tb/tests/miss_issue_research/real/README.md:19–23、41–43。
本页数值 2/5/3 和索引 1/4/7 为教学示例，并非实验矩阵中的抽样。

## Slide 2
HPDcache 架构与瓶颈位置
支持多个未完成 miss，仍可能在发送、回填授权与阵列调度处等待
基线读通路示意（省略写缓冲等独立路径） · MSHR 8 项 / RTAB 4 项
03
多行 SpMV 请求
RTAB
等待与重放
Cache Controller
S0 / S1 / S2
③ Cache RAM
Tag 阵列
Data 阵列
查询 / 读写
MSHR：跟踪未完成 miss
Miss Handler
① 请求发送 FSM
返回缓冲 / refill FSM
miss 分配
② 回填授权
写入
下一级存储接口
读请求
返回数据
① 发送受阻
发送未握手时，
新 miss 准入受限
② 回填授权等待
S1 的 load hit 可完成，
refill 仍等待 S1 空闲
③ 阵列调度空档
回填分拍写 Data / Tag，
普通 load 仍被整体阻塞
Notes: 这是基线的读请求核心通路示意。它保留讲解三项改动所需的模块，省略写缓冲、CMO、uncached、flush 等独立路径，也省略详细响应复用与内部控制连线。
多行 SpMV 通过共享请求口进入 Cache Controller。控制器调度 Tag 和 Data 阵列，暂时不能执行的请求进入 RTAB 等待条件满足后重放。
发生 miss 时，MSHR 记录这笔未完成请求；发送 FSM 将读请求交给下一级存储。返回数据走独立缓冲与 refill FSM，在获得控制器授权后写入 Cache 阵列。
图中的三处橙色标记分别对应后续三页机制。
第一处在发送侧。原设计只有一项待发元数据，处于 SEND 时新 miss 的准入 ready 为0。SEND 结束于读请求 valid 与 ready 握手，不等待内存返回数据。
改动1使用两项元数据 FIFO 吸收一部分发送反压，每个 FIFO 项已经拥有既有 MSHR。MSHR 和 RTAB 容量均保持不变。
第二处是 refill 授权。原路径要求 S1 空闲，即使当前普通 load hit 能完成响应，仍会推迟授权。改动2允许满足安全条件的 hit 完成与 refill 授权同拍发生。
第三处是阵列调度。回填的 DATA 和 DIR 分拍分别写 Data 与 Tag；基线 refill busy 整体阻塞普通请求，使另一块阵列的可用时段难以服务新 load。
改动3在满足跨set、RTAB空等条件时，让新load在DATA拍查Tag，在DIR拍读Data。它没有增加SRAM端口，也不是连续refill流水化。
本页只定位基线等待和优化方向，具体条件、时序、功能验证以及性能/PPA收益留到后续页面。
源码：rtl/src/hpdcache_miss_handler.sv:294–325（原发送状态机与ready）、408–431与500–505（授权及分拍回填）。
源码：rtl/src/hpdcache_ctrl_pe.sv:408–437（refill busy准入）、848–856（发送未ready的RTAB回退）、1351–1367（S1授权条件）。
源码：rtl/src/hpdcache_ctrl.sv:656–672（交错访问条件与延后Data读取）。
结构参考：docs/source/architecture.rst:44–62；https://openhw-group-cv-hpdcache.readthedocs-hosted.com/。
配置依据：rtl/tb/tests/miss_issue_research/real/README.md。MSHR 8项、RTAB 4项为本项目实验配置，不代表全部HPDcache配置。