## Slide 1
PPA 与方案取舍
同一源码与评估条件，所有百分比均相对原版 000
Nangate45 typical，抽象 SRAM、理想时钟；Cache 级布局前估算，不含计算单元 / NoC / DRAM
09
同一代表负载：olm1000，8 行并行，默认外存，seed 23，固定 200 MHz
相对原版 000 | 同频吞吐 | 逻辑面积 | 时钟预算 | Cache 功耗 | 能量 / 非零元
① 仅发送解耦 100 对比 000 | +1.89% | +0.18% | −0.63% | −0.52% | −2.36%
② 发送解耦＋提前授权 110 对比 000 | +5.49% | +0.39% | +2.04% | −0.03% | −5.23%
③ 三项全开 111 对比 000 | +10.77% | +0.18% | +2.44% | +0.24% | −9.50%
时钟预算越小越好。面积与时序受综合映射影响，需在目标工艺复核。
该样本三项全开：吞吐提升 10.77%，每非零元能量降低 9.50%。
开关默认关闭。最终配置仍需八组合消融与目标工艺验证。
Notes: 本页三行使用统一基线000，展示累计配置相对三项全关的整体收益与代价。
位序依次为发送解耦、refill提前授权、Tag/Data交错。100仅开启发送解耦，110开启前两项，111三项全开；每行分母始终是000。
四版从同一份RTL源码快照构建，使用相同工艺库、综合流程和时序约束。每版均有匹配的应用活动波形；本页数值不是将历史增量百分比相加或连乘。
固定配置：16KiB，128sets×4ways×32B，8MSHR，4RTAB，64-bit请求、256-bit外存，ECC、lowLatency、MSHR regbank和refill response feedthrough。RefillDirect与RefillPipeline均关闭。
工作负载为olm1000，1000行、3996个非零元，8行并行，MAC latency2，默认外存服务时序profile0，独立通道seed23，固定200MHz。当前CSR-SpMV请求采用WT策略。
同频吞吐变化为cycles000/cycles配置−1，使用整数SB.NB_CYCLES。计时包含冷启动、输出读回和最终fence，输入预装不计时；性能是当前SystemC行为加速器与Cache RTL联仿结果。
本页olm1000是seed23单样本。前一页同一矩阵柱值是种子11、23、47吞吐比的几何均值，两者统计口径不同。
原版000绝对值：逻辑面积100394.518μm²，含宏总面积371735.798μm²，时钟预算3.647280ns，平均Cache功耗84.08933mW，能量/非零元3.686220761nJ，SB.NB_CYCLES=35044，活动窗口35034.5周期。
应用完成周期SB.NB_CYCLES：000=35044，100=34394，110=33221，111=31638。共同ABC综合目标为3333.333ps；5ns是STA参考周期及功耗评估周期。
配置100相对000：吞吐+1.889865%，逻辑面积+0.180169%，时钟预算−0.632581%，平均Cache功耗−0.517343%，Cache能量/非零元−2.363058%。
配置110相对000：吞吐+5.487493%，逻辑面积+0.390543%，时钟预算+2.036860%，平均Cache功耗−0.025342%，Cache能量/非零元−5.227466%。
配置111相对000：吞吐+10.765535%，逻辑面积+0.175665%，时钟预算+2.439215%，平均Cache功耗+0.244930%，Cache能量/非零元−9.500727%。
逻辑面积不包含相同的56个抽象SRAM宏；含宏总面积及绝对数值见来源报告。小幅逻辑面积或时序改善可能来自综合映射波动。
时钟预算越小越好。这里所有吞吐、功耗与能量按固定200MHz比较，未把时钟预算变化混入功耗计算。时钟预算不是布局布线后的签核频率。
能量/非零元使用平均Cache功率×活动窗口时间/3996。活动窗口排除reset/setup；平均功率与能量是不同指标，能量下降不能表述成功率下降。
Nangate45 typical，四配置采用统一综合约束。STA以5ns为参考周期，理想时钟、零互连，0.1ns uncertainty与0.5ns I/O delay；功耗按200MHz评估。估算不含布局布线、CTS、glitch、加速器计算、NoC和外存功耗。
本次统一比较覆盖000/100/110/111，尚不能据此证明三项全开在所有负载或全部八组合中最优。目标物理SRAM仍需确认写入时保留此前读输出的合同。
来源：/workspace/hpdcache-env/ppa-common-baseline-20261026/summary.json；SHA256 288de85e3e6fd90540220bac852cea4088c4bc7264fdc4c41311e23554d41c04
来源：/workspace/hpdcache-env/ppa-common-baseline-review-20261026/result-audit.json；SHA256 af528b44ca662ddfb622d963c891567601819fb9a017cc67bdd340fa3f8d14a9
来源：/workspace/hpdcache-env/ppa-common-baseline-review-20261026/summary-crosscheck.json；SHA256 e6690687772ce41bad990ae124872842e749e16d3cc2b39a2d793f9e68af0e51