## Slide 1
正确性验证：从控制到应用
检查调度改变后，请求身份、数据结果和安全回退是否保持正确
仿真、断言与定向故障注入覆盖已测配置和场景；不等同于形式化证明
07
以下为第三项改动的验证规模：off / on 两版均开启前两项优化。
验证层次 | 关键检查 | 已完成证据
控制逻辑 | 准入互斥、DIR 阶段副作用隔离 不支持配置的安全回退 | 44 个场景 859 项检查
完整 Cache | 真实数据、地址与 ID 局部写入、策略切换及异常回退 | 15 场景 × off / on 11286 项检查
CSR-SpMV 应用 | 独立数值参考、输出读回 最终 fence 后的外存结果核对 | 67 对比较 134 次仿真通过
逐拍审计：1526 笔交错请求，从准入追踪到正确响应。
故障注入：4 次真实 SRAM 单 bit ECC 注入；两种身份篡改负例均被审计器拒绝。
Notes: 调度改变后，不能只看程序能否跑完。我按控制层、完整Cache和应用层核查正确性，再用逐拍审计确认新的重叠路径实际执行。
本页数字以第三项Tag/Data交错调度最终验证为主：off和on都已经开启发送解耦、refill提前授权，仅切换交错调度。它验证这一最终增量，不表示全部8种功能组合均已测试。
控制器PE覆盖44个场景、859项检查，包含7组off/on配置、每组全部153端口连接，检查准入、DIR期间不能提前响应/分配、配置不支持时回退。PE不能替代实际SRAM数据验证。
完整Cache定向bench包含15个场景各运行off/on，合计30个场景执行、11286项检查。覆盖跨set hit/cold miss，同set/同line拒绝，RTAB非空，回填错误，store/uncached/非物理/AMO回退，WT/WB转换，脏数据局部写入和后续refill。
请求握手后故意改变无效上游payload，确认延后Data读取使用保存在S1的B请求。两版本合计4次真实编码SRAM位的单bit故障注入，包含Data和目录纠错。
另有30次原有混合/定向回归通过；不与本表15×off/on混为同一组，也不将这些次数相加包装成独立应用数量。
CSR-SpMV应用为67对、134次仿真。Python math.fsum提供独立数值参考，同时有Cache字节级scoreboard、事务ID和计数、输出读回以及最终fence后外存结果检查。对每行、每非零元的请求与响应工作量合同也已核对。
olm1000逐拍审计追踪1526笔交错请求，其中1277笔hit、249笔miss；3052次payload保持检查和完整运行14989个响应ID检查通过。两种独立负例分别篡改返回TID和保存的B TID，审计器都正确拒绝。
此前发送队列单元测试检查243次有序传输及100拍强制反压；提前授权PE另有37场景、353项检查。这些是补充证据，不将各阶段134次应用仿真累加称为402个独立应用。
功能回归和定向注入不等同于形式化证明、完整一致性验证或所有ECC故障覆盖。目标物理SRAM还需确认写入时保持此前读输出的实现合同。
主要来源：rtl/tb/tests/miss_issue_research/REFILL_LOAD_OVERLAP_RESULTS.md:95–138。
独立参考与字节核查：rtl/tb/tests/miss_issue_research/real/RESULTS.md:36–43。
此前验证：rtl/tb/tests/miss_issue_research/EARLY_GRANT_RESULTS.md:90–96；rtl/syn/refill_direct/MISS_ISSUE_RESULTS.md:20–26。

## Slide 2
应用性能与适用边界
三项全开相对全关，比较相同 CSR-SpMV 工作量的完成周期
n1024-l1 为公开合成 DNN 矩阵，仅执行 SpMV；外存使用服务时序模型
08
Chart: 同频吞吐提升：8 行并行，默认外存
| n1024-l1 | karate | bcsstk13 | olm1000 | impcol_a
三项全开相对全关的吞吐增幅 | 0.10721 | 0.070981 | 0.16746 | 0.10689 | 0.069767
收益受并发与时序影响
低并行度
1 行：+1.01%～+1.69%
五个矩阵，默认时序，seed 23
响应受限
karate：−1.00%
8 行，三个种子的几何均值
收益可能接近零，也可能退化
柱值：种子 11 / 23 / 47 的吞吐比几何均值；16 KiB，8 MSHR，4 RTAB。
已测 000 / 100 / 110 / 111，尚不能认定三项全开在所有条件下最优。
Notes: 这一页汇报三项全开相对全关的累计应用性能，位序依次为发送解耦、提前授权、Tag/Data交错。000全关，111全开；缓存容量、MSHR和RTAB固定。
以最早发送解耦实验的off作为000，最终交错调度实验的on作为111。逐键核对67组输入和工作量，并验证发送解耦on与提前授权off、提前授权on与交错off的全部统计字段完全相同。
这是由已完成仿真的精确端点周期重新计算的汇总，不是新增仿真，也没有将各阶段舍入百分比相加。每种子比值为cycles000/cycles111，再对三个比值取几何均值并减1。
五个柱值分别为impcol_a +6.976736%；olm1000 +10.689320%；bcsstk13 +16.745607%；karate +7.098148%；n1024-l1 +10.720532%。
各组实际种子范围为impcol_a +6.739243%至+7.403599%；olm1000 +10.642161%至+10.765535%；bcsstk13 +16.718340%至+16.799807%；karate +6.298655%至+8.529214%；n1024-l1 +10.451856%至+10.874175%。这只是三个种子的实际范围，不是置信区间。
配置为16KiB，128sets×4ways×32B，8MSHR，4RTAB，ECC、lowLatency、MSHR regbank、refill feedthrough；SystemC行为加速器8行并行，共享请求口，单MAC流水线默认latency2。
吞吐使用整数SB.NB_CYCLES，包含冷启动、输出检查和最终fence，输入预装不计时。外存为三种服务时序分布，不是周期精确DRAM/NoC模型。
四个真实矩阵为impcol_a、olm1000、bcsstk13、karate，n1024-l1为公开合成稀疏DNN矩阵，仅执行其SpMV。不能外推为完整AI网络或完整加速器RTL的速度。
同一olm1000/r8/profile0/seed23依次35044、34394、33221、31638周期，累计同频吞吐+10.7655%，周期减少9.7192%。这里的单种子结果与图中三种子几何均值+10.6893%不同。
边界统一使用000到111：默认时序1行并行seed23，五矩阵只提升1.01%至1.69%；响应受限karate三种子均值-0.998454%，最差单例seed11约-1.49%。olm1000在响应受限仍有约+2.99%，不能声称全部无效。
全部67个端点比较最差为合成all_empty/r8/profile1/seed47，427到437周期，吞吐-2.28833%。全空矩阵没有非零元，不对它使用每非零元能量指标。
当前只验证000、100、110、111，尚缺010、001、101、011。不能据此认定111全局最优；后续需八组合消融。
端点/桥接数据：/workspace/hpdcache-env/miss-issue-real/results/results.json；SHA256 ec1e93df7256b1df30ec0c7bfc4e20fcbe8bd594082c16b292e1f976e2424bec
端点/桥接数据：/workspace/hpdcache-env/early-grant/real/results.json；SHA256 75726c6ffc0929155fba974a992d93e48a0ce51d64e3faa644a056cdfce2235f
端点/桥接数据：/workspace/hpdcache-env/load-overlap/real/results.json；SHA256 1885dc6c29f67f0902eed69a204199a99f02530fca3f13dca1ba6e0f91eea3d8
重新计算及审计记录：/workspace/hpdcache-env/ppt-slides07-09-20261026/.build/derived-data.json。
配置/度量来源：rtl/tb/tests/miss_issue_research/REFILL_LOAD_OVERLAP_RESULTS.md:20–37；real/RESULTS.md:45–54；docs/PROJECT_HANDOFF.md:189–207。

## Slide 3
PPA 与方案取舍
各阶段分别匹配综合与波形，增量结果不能拼接成总 PPA
Nangate45 typical，抽象 SRAM、理想时钟；Cache 级布局前估算，不含计算单元 / NoC / DRAM
09
同一代表负载：olm1000，8 行并行，默认外存，seed 23，固定 200 MHz
增量比较 | 同频吞吐 | 逻辑面积 | 时钟预算 | Cache 功耗 | 能量 / 非零元
① 发送解耦 000 → 100 | +1.89% | +1.39% | −1.28% | +0.35% | −1.51%
② 提前授权 100 → 110 | +3.53% | +0.44% | −0.24% | +0.31% | −3.11%
③ Tag/Data 交错 110 → 111 | +5.00% | −0.21% | +0.39% | +0.27% | −4.51%
小幅面积 / 时序变化包含映射波动；时钟预算越小越好。能量下降来自运行时间缩短。
保留为可选机制：发送解耦收益余量较小，后两项的增量效率更好。
开关默认关闭；最终配置仍需八组合消融、统一基线总 PPA 与目标工艺验证。
Notes: PPA必须与性能使用匹配配置、匹配应用和匹配波形。这里三行都是同一olm1000/r8/profile0/seed23应用样本、200MHz，但每行分别来自该阶段独立匹配的off/on综合与功耗。
三位开关位序依次为发送解耦、提前授权、Tag/Data交错；表中顺序为000到100、100到110、110到111。
第一项发送解耦：吞吐+1.89%，逻辑面积+1.39%，时钟预算-1.28%，平均Cache功耗+0.354%，能量/非零元-1.51%；吞吐/逻辑面积仅+0.49%，收益余量较小。
第二项提前授权：吞吐+3.53%，逻辑面积+0.44%，时钟预算-0.24%，平均Cache功耗+0.313%，能量/非零元-3.11%；吞吐/逻辑面积+3.08%。新增S1决策到MSHR/refill FSM的局部路径约增加1.1ns，本次没有成为全局关键路径。
第三项交错调度：吞吐+5.00%，逻辑面积-0.21%，时钟预算+0.39%，平均Cache功耗+0.270%，能量/非零元-4.51%；吞吐/逻辑面积+5.23%。新增1个flop及地址选择等逻辑，小幅面积下降包含综合映射变化，不能说新增逻辑本身节省面积。
含相同56个抽象SRAM宏的总面积增量依次约+0.373%、+0.119%、-0.058%，没有将逻辑面积与含SRAM总面积混用。
时钟预算越小越好，负值表示该次映射的预算减小。小幅变化不能直接当作架构Fmax改善。所有吞吐和功耗均按固定200MHz比较，未把时钟预算变化代入功耗估算。
三项平均Cache功耗均小幅上升，能量/非零元下降主要来自相同工作量更快完成。不能把-4.51%说成功耗下降。能量活动积分窗口排除reset/setup，不包含加速器、NoC和外存。
各行源快照与综合映射的基线不同，不能相加或连乘成最终000到111面积、功耗或能量变化。当前尚无统一最终源码下000与111的总匹配PPA，不能把上一页累计吞吐与拼接PPA一起报告成总收益。
工具Yosys+Slang、OpenSTA，Nangate45 typical、理想时钟、零互连、5ns参考周期、0.1ns uncertainty、0.5ns I/O delay。SRAM为抽象宏，无布局布线、CTS和glitch，不是物理签核结论。
三项保留为可选机制，参数默认关闭。当前只测000、100、110、111四组合；目标应用配置应在补齐八组合与目标工艺验证后选择。交错调度还需目标SRAM满足写入时保持读输出的合同。
发送解耦：rtl/tb/tests/miss_issue_research/real/RESULTS.md:87–110；时钟预算来自rtl/syn/refill_direct/MISS_ISSUE_RESULTS.md:43–78，采用真实olm1000功耗而非早期压力回放功耗。
提前授权：rtl/syn/refill_direct/EARLY_GRANT_PPA.md:7–34、65–76。
交错调度：rtl/syn/refill_direct/LOAD_OVERLAP_PPA.md:9–50、74–85。
组合与总PPA边界：docs/PROJECT_HANDOFF.md:187–207。
表格比值由匹配的原始表值重新计算，详见derived-data.json；展示百分比保留两位小数。