## Slide 1
改动一：miss 接收与发送解耦
发送端短时受阻时，用有限队列继续接纳 miss
MSHR 8 项 / RTAB 4 项保持不变；FIFO 只存行地址与 MSHR 编号，每项已拥有一个 MSHR
04
原设计：发送状态限制准入
修改后：队列吸收短时反压
SEND 期间，准入 ready = 0
准入 ready 按下一拍剩余信用判断
S1 准入 / S2 分配
MSHR
分配
S1 准入 / S2 分配
MSHR
分配
分配同拍保存
分配同拍入队
单项待发元数据
A：待发送
IDLE / SEND
2-entry 发送元数据 FIFO
A：待发送
B：可接纳
valid / ready 握手
valid / ready 握手
下一级读请求接口
下一级读请求接口
A 等待发送时，B 可能进入 RTAB 等待
有信用时可先接纳 B，队列满时仍等待
Notes: 这一页解释为什么明明还有空闲 MSHR，后续 miss 仍可能等在发送侧。
原设计已经支持多个未完成 miss，但待发送通路只有一项元数据和 IDLE/SEND 两个状态。处于 SEND 时，分配准入 ready 为0。若 A 等待下游握手，后续 B 可能需要进入 RTAB 等待。
改动使用总深度为2的发送元数据 FIFO 替代单项待发保存结构。S1 根据下一拍信用做准入决定，S2 同拍分配既有 MSHR 并将行地址及 MSHR way 入队。
图中 A 等待发送、B 可接纳是存在信用且其他准入条件满足时的示意，不表示 B 无条件被接纳。每个 FIFO 项都已经拥有一个 MSHR。FIFO 不保存 cacheline 数据，也没有新增 MSHR 或扩大 RTAB。
信用计算为 count_next = count + 当前S2入队 - 当拍发送出队；count_next < 2 才允许 S1 为下一拍的 S2 预留空间。必须考虑本拍既有 S2 工作，不能只看当前 FIFO 是否满。
请求 valid 与 ready 握手就完成发送，SEND结束或FIFO出队并不等待下级数据返回，也不等于释放MSHR。返回数据由独立的refill路径处理。
收益来自吸收部分短时反压、减少受发送状态限制的准入等待。队列满、MSHR满、同线依赖及其他原有冲突仍可导致等待，持续外存拥塞不会被有限FIFO消除。
本页只解释结构，应用吞吐与PPA的配对结果在后续结果页集中展示。
源码：rtl/src/hpdcache_miss_handler.sv:259–280（队列接入及同拍分配）、294–309（原IDLE/SEND）。
源码：rtl/src/hpdcache_miss_issue_queue.sv:18–25（count_next及下一拍信用）；rtl/src/hpdcache_ctrl_pe.sv:848–856（发送未ready的RTAB回退）。
参考：docs/presentation/README.md 中“Miss 接收/发送解耦”准确边界。实验配置为MSHR 8项、RTAB 4项。

## Slide 2
改动二：refill 提前授权
普通 load hit 完成响应时，同拍完成 refill 授权
授权拍确认 MSHR，Data 与 Tag 仍分拍写入；store / AMO 等请求沿用原调度
05
load 的 SRAM 读取已结束，回填写入从授权后的下一拍开始。
t
t+1
t+2
t+3
原调度
提前授权
Hit 返回
Refill 等待
Refill 授权
写 Data
更新 Tag / 目录
Hit 返回
+ Refill 授权
写 Data
更新 Tag / 目录
可恢复流水线
移除一次授权等待，回填提前一拍启动
满足重叠条件的时序示例
条件：load hit 本拍完成，无遗留 S2 工作；授权拍不接收新 S0 请求。
Notes: 这一页只比较refill的准入时刻。假设t拍已有一个正常普通load hit位于S1，同时另一个miss的数据已经返回、等待refill授权。
在支持的lowLatency=1配置中，旧load的Tag和Data读取已在t-1拍完成。t拍只需按正常路径返回命中数据并退休，不产生后续S2分配、目录更新或flush工作。load仍可能更新替换状态，不能笼统说它完全不更新状态。
原调度要求S1空闲，t拍继续等待，t+1授权，t+2写Data并返回miss数据，t+3写Tag/目录。
提前授权允许t拍旧hit返回与MSHR确认同拍发生。t+1才开始写回填Data，t+2写Tag/目录，因此这一满足条件的机会去掉了一拍授权等待。
授权拍只读取并确认既有MSHR，不写Cache Data或目录。旧hit响应与miss响应发生在不同周期，不是两个响应同时占用一个返回口。S0在授权拍不接收新core或replay请求。
图中的可恢复流水线表示refill释放控制，不保证下一笔core请求立即被接收；RTAB和其他原有仲裁条件仍生效。
限制条件：普通cacheable core load hit，非replay，无error/abort/ECC恢复，无RTAB分配；无已有或新产生的S2 MSHR分配、目录更新或flush工作；无CMO、UC、error、flush竞争；返回元数据为成功数据refill而非invalidation。
静态支持范围：lowLatency=1、MSHR寄存器实现、response feedthrough、单拍整行回填、单word core请求。其他配置回退原路径；与refill-direct组合不在此原型范围。
为什么没有放开store：store可能带S2 dirty/写策略目录更新、写缓冲或flush工作，不能只凭hit就交出流水线。store当前S1写Data，而refill下一拍才写Data，二者并非天然在授权拍抢Data端口。部分简单store有扩展可能，但尚未纳入本项支持与专项验证。
本图展示一次机会，不表示每个miss都省一拍。累计应用收益需通过完整应用周期测量。
源码：rtl/src/hpdcache_ctrl_pe.sv:1351–1364（提前授权与S2排空条件）。
源码：rtl/src/hpdcache_miss_handler.sv:408–430（授权）、500–505及538–554（Data/目录分拍）。
机制与支持边界：rtl/tb/tests/miss_issue_research/EARLY_GRANT.md。

## Slide 3
改动三：Tag / Data 交错调度
回填占用一类阵列时，让独立 load 使用另一类阵列
复用既有 S1，新增 pending 状态与地址选择；不增加 Cache 容量和 SRAM 端口
06
改动后：两拍交错使用阵列
t：回填 DATA 拍
t+1：回填 DIR 拍
Tag / 目录
Data
读 B 的 Tag
写 A 的目录
写 A 的 Data
读 B 的 Data
B 的执行过程
A：正在回填的请求
B：新来的普通 load
t：接纳 B，保存到 S1
t+1：保持 B，读取 Data
t+2：原 S1 处理 B
命中返回，或走 miss / RTAB
准入条件：跨 set 的普通 load，RTAB 为空且 S1 / S2 空闲；冲突时沿用原调度。
原调度：B 在 t+2 接纳，t+3 处理。
交错后：B 在 t 接纳，t+2 处理；本例提前一拍进入正常 S1 处理。
Notes: 前一项优化只缩短refill授权等待，Data和目录写入仍然分拍进行。这一页继续利用两拍中不同阵列的空闲时段。A表示当前正在回填的请求，B表示新来的普通load，不预先假设B命中。
t拍是A的DATA阶段，Data阵列写A，Tag阵列原本空闲。满足安全条件时，S0接纳B，只读B的Tag并检查MSHR，同时将完整请求保存在既有S1寄存器。
t+1拍是A的DIR阶段，Tag阵列写A，Data阵列原本空闲。此时从保存的S1请求选择B的set、word、size来读Data，而不是使用新的S0地址。
t+1保持B，不返回响应、不分配RTAB/MSHR，也不产生S2工作。t+2回填释放流水线后，原有S1逻辑处理B：命中就正常响应，miss或其他条件继续走原来的分配、重放、异常等路径。
基线到t+2才接纳B并读Tag/Data，t+3处理B。图中交错后B准入提前两拍、S1处理提前一拍。不能把每个候选机械计为两拍应用收益，也不能假设每次都能重叠。
硬件不预判B命中。每笔B仍只读一次Tag、一次Data，没有额外命中探测，也没有预测失败后重查Tag的路径。
新增一位refill_load_pending_q，并为Data地址添加S0/S1选择；复用既有st1_req_q与valid，不增加SRAM端口或缓存容量。具体PPA成本必须通过匹配综合及活动评估判断，不能因一位状态就宣称无成本。
可见安全条件为跨set的普通load、RTAB为空、S1/S2空闲。完整条件还包括物理寻址、需要响应、非IO、成功整行单拍回填，无replay/scrub/fence以及CMO/UC/error/flush竞争。
当B不满足条件时沿用原调度。DIR拍禁止提前消费B；下一正常S1仍处理hit_fetch、dirty、策略转换、MSHR命中、ECC等条件。
静态支持lowLatency、MSHR regbank、response feedthrough、reqWords=1、clWords=accessWords、memory/access等宽；启用direct或连续refill pipeline时，本功能在顶层连接中禁用。
实现依赖当前SRAM wrapper写入时保持先前读输出，使B的Tag/ECC结果跨过A的目录写入。目标物理SRAM宏必须确认或适配该语义。
此项对照保留前两项优化，仅切换RefillLoadOverlapEnable。不是连续refill流水化，也不是新增双端口。
源码：rtl/src/hpdcache_ctrl.sv:656–672（候选及延后Data条件）、1081–1086（S0/S1地址选择）。
源码：rtl/src/hpdcache_ctrl_pe.sv:419–435（DATA准入和DIR保持）。
机制与边界：rtl/tb/tests/miss_issue_research/REFILL_LOAD_OVERLAP.md。
调度依据：rtl/tb/tests/miss_issue_research/SCHEDULING_OPPORTUNITIES.md；相关先例见SCHEDULING_REFERENCES.md。本页不主张分离Tag/Data资源调度是全新思想。